## Slide 1: Optİbelt - Genel Kaplİn Eğİtİmİ

## Slide 2: İçindekiler
Kaplin Tipleri
Elastik Kaplin Kullanım Amaçları
Kaplin Seçim Kriterleri
Kullanım Alanları
Elastik Kaplin Tipleri
Rijit Kaplin Tipleri

## Slide 3
Elastik Kaplinler
Rijit Kaplinler

## Slide 4
Şaftların esnek bağlantısı
Hareket ve gücün aktarımı => Tork
Dairesel titreşimin ve sesin absorbe edilmesi,elektrik yalıtımı
Miller arasındaki kaçıklıkların giderilmesi
Emniyet açısından tork sınırlaması
Esnek Kaplin Kullanım Amacı

## Slide 5
Radyal mil kaçıklığı
Eksenel mil kaçıklığı
Açısal mil kaçıklığı
Mil Kaçıklıkları

## Slide 6: Kaplin Seçim Kriterleri
Tork Değer
Ortam sıcaklığı
Mil çapları
Motor ve tahrik edilen makine türü
Güç / çevresel hız

## Slide 7: Kaplin Seçim Kriterleri
Nominal tork değeri: TKN
S = Operasyon faktörü
ST = Sıcaklık faktörü
TAN = Makine torku
Makinadaki seçin yerinin tork değeri : TAN

## Slide 8
© ARNTZ OPTIBELT GROUP-ANIL TEPE
Folie 8
Sistem verileri
DESCH Hadeflex® XW Seçimi
Electrik-motoru / pompa
Motor Güç: P = 30 kW
Devirhızı: n = 1.450 rpm
Ortam sıcaklığı  = 50° C
Emniyet faktörleri

## Slide 9
© ARNTZ OPTIBELT GROUP-ANIL TEPE
Folie 9
TAN=198 Nm
TKN=520 Nm
Hadeflex® XW Seçimi

## Slide 10
© ARNTZ OPTIBELT GROUP-ANIL TEPE
Folie 10
Hadeflex Kataloğu

## Slide 11
  Pompalar
  Konveyörler
  Kompresörler
  Blower ve klima teknolojileri
  Ağaç işleme makinaları
Esnek Kaplinlerin Kullanım Alanları

## Slide 12
XW ve TX Tipi
FW ve FNW Tipi
Hadeflex®

## Slide 13
Hadeflex® XW and TX
Hadeflex Kaplinin Özellikleri;
Güvenli hareket aktarımı(Fail-safe)
Kolay sökülüp/takılma(Spider, Star)
Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25, dökme demir)
Yüksek aşınma direnci
Düşük atalet momenti
15.000 Nm’ye kadar tork aktarımı
G16 seviyesi balans
Notes: Ggf. Massenträgheit erklären

## Slide 14
Hadeflex Yıldızların Özellikleri:
Poliürethan Malzeme (PU)
Yağa ve ozana karşı direnç
Çalışma Sıcaklık aralığı -20°C / +80°C
92 ve 98 Shore A sertlik değeri
Hadeflex® XW ve TX
Renk |  | Sertlit Değer( Shore A) | 
 |  | 92 | 98
Hadeflex | XW | Natural | Mavi
 | TX | Siyah | Kırmızı
Notes: Besonders die Elastomere weisen eine vergleichsweise hohe Reißfestigkeit auf

## Slide 15
Hadeflex® XW

## Slide 16
Hadeflex® TX

## Slide 17
Esnek Tip Hadeflex® TX ‘in Vidalı Konveyörde Kullanımı

## Slide 18
Hadeflex® F

## Slide 19
Hadeflex® FW ve FNW
Hadeflex F tipi kaplin:
Esnek kauçuk elemanlı bağlantı
Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25, dökme demir)
İki ve üç parçalı dizayn
Yüksek aşınma direnci
G16 seviyesi balans
20.000 Nm’ ye kadar tork aktarımı
Kauçuk malzelemeler aşındıktan sonra çalışmaya uygun değil (not fail-safe)

## Slide 20
Hadeflex® FW ve FNW
Hadeflex-F kaplinin özellikleri:
Malzeme: Perbunan (Standart)
80 Shore A Sertlik
Renk: siyah
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C / +80°C
Elastik malzeme için deri seçeneği
Metal parçaların yerlerini değiştirmeden Lastik değişimi (3-parçalı üründe)

## Slide 21
Hadeflex® FW

## Slide 22
Hadeflex® FNW

## Slide 23
Habix®

## Slide 24
Habix® HWN ve HWT
Habix® özellikleri;
Güvenli hareket aktarımı(Fail-safe)
Kolay sökülüp/takılma(Spider, Star)
Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25, dökme demir), Aluminyum, Çelik
Pürüzsüz yüzeyler
Yüksek aşınma direnci

## Slide 25
Habix® HWN ve HWT
Habix® özellikleri
Mümkün olan en büyük delik ile en küçük dış çap
Düşük ağırlık, düşük atalet momenti
3.600 Nm’ye kadar tork aktarımı
Kendi içinde farklı tiplerde kombinasyon
G16 seviyesi balans

## Slide 26
Habix® Yıldızlar
Habix-Yıldız:
Poliürethan malzeme (PU)
Yağ ve ozona karşı direnç
Uygun çalışma sıcaklığı -20°C / +80°C
92 ve 98 Shore A sertlikte ürünler
Sertlik Seviyesi | Renk
92 Shore A | Beyaz
98 Shore A | Kırmızı

## Slide 27
HWN
Habix® Dizayn
T1
T2
T1
T2

## Slide 28
HWT
Habix® Dizayn
T3
T4
T3
T4

## Slide 29
Habix®

## Slide 30
Habix ®plus

## Slide 31
Habix®plus Özellikleri:
Boşluksuz
Güvenli hareket aktarımı (Fail-safe)
Kolay sökülüp/takılma(Spider, Star)
Malzemeler: Aluminyum ve çelik (Size 65)
Prüzsüz yüzey
Düşük ağırlık ve atalet momenti
1.100 Nm’ye kadar tork aktarımı
Habix®plus HPN ve HPK

## Slide 32
Habix®plus Yıldızlar
Habix®plus-Yıldız:
Poliürethan malzeme
Yağa ve ozona karşı dirençli
Uygun çalışma sıcaklığı-30°C / +120°C
98 Shore A ve 64 Shore D seçeneği

## Slide 33
Habix®plus
HPN

## Slide 34
Habix®plus
HPK

## Slide 35
Habix®plus – Uygulama alanları
Servodrive güç aktarımı
Kontrol ve pozisyonlama sistemleri
Makine ekipmanları
Paketleme makinaları
Otomasyon sistemler
Yazıcılar
Habix®plus

## Slide 36
HRC

## Slide 37
HRC
HRC kaplin özellikleri :
Güvenli hareket aktarımı (Fail-safe)
Kolay sökülüp/takılma(Spider, Star)
Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25, dökme demir)
Yüksek aşınma direnci
3150 Nm’ye kadar güç aktarımı

## Slide 38
HRC
HRC kaplin özellikleri:
Combination of the coupling hubs
Düşük ağırlık ve atalet momenti
G16 balans seviyesi

## Slide 39
HRC Yıldız
HRC yıldız Özellikeri:
Malzeme: NBR (Perbunan)
80 Shore A sertlik
Renk : black
Uygun çalışma sıcaklığı -20°C / +80°C

## Slide 40
HRC Dizayn
B-Flange
F-Flange
H-Flange
F-Flange
H-Flange

## Slide 41
HRC

## Slide 42
Flex

## Slide 43
Flex
Flex Kaplin özellikleri:
Yüksek elastik özellik
C45 Flanşların malzemesi
Boşluksuz
Pratik olarak bakım gerektirmez
Büyük Radyal,açısal ve eksenel kaçıklıklarını karşılama
G16 balans seviyesi

## Slide 44
Flex
Flex Kaplin özellikleri :
Farklı kombinasyonlu kullanım
Radyal değişebilecen tekerlek
Standart tekerlek malzemesi doğal kauçuk (NR)
Çalışma sıcaklık aralığı -50°/ +50°C
FRAS özellikli tekerlek kloroprene malzemeden Ateşlenmeye karşı dirençli, antistatik,yağa karşı dirençli Çalışma sıcaklık aralığı -15°/ +70°C

## Slide 45
Ölçüler D40 - D60
Flex Tipi

## Slide 46
Ölçüler D70 - D200
Flex Tipi

## Slide 47
Flex

## Slide 48
ORPEX®

## Slide 49
ORPEX® WN ve WS
Orpex Kaplinin Özellikleri:
Elastik ekipman aşındığında çalışmaya devam edebilme (Fail-safe)
Lastik ekipmanlı pimli bağlantı (Buffers)
Malzeme; Dökme Demir EN-GJL-250 (WN), Çelik (WS)
Yüksek aşınma dayanımı
G16 Balans seviyesi
Pilot delikli

## Slide 50
ORPEX® WN ve WS
Orpex Kaplin Özellikleri:
Lastik kısmı kolaylıkla söküp takabilme
Radyal yönde montaj ve demontaj yapılabilme

## Slide 51
ORPEX® Dizayn
Ölçüler 105 - 360

## Slide 52
ORPEX® Dizayn
Ölçüler 400 - 2000

## Slide 53
Pex

## Slide 54
Pex Tip A ve B
Pex kaplin özellikleri:
Elastik ekipman aşındığında işletime devam edebilme (Fail-safe)
Flex lastik kısmıyla kolaylıkla sökülüp takılabilme
Malzeme: Dökme Demir EN-GJL-250
Yüksek aşınma dayanımı
Düşük atalet momenti
2.800 Nm’ye kadar tork aktarımı
G16 Balans seviyesi
2 veya 3 parçalı dizayn uygulaması

## Slide 55
Pex Lastik Özellikleri
Materyal: NBR Nitril Kauçuk
Sertlik 80 Shore A
Renk:Siyah
Çalışma sıcaklık aralığı -20° C / +80° C arası
3 parçalı dizaynda makine parçalarını hareket ettirmeden lastik değiştirebilme kabiliyeti

## Slide 56
Pex – B tipi dizayn

## Slide 57
Pex – A tipi dizayn

## Slide 58
Pex – Aşınma Etiketi

## Slide 59
Mini

## Slide 60
Mini MWK ve MWH
Mini kaplin özellikleri:
Aralıklı esnek yapı
Boşluksuz güç aktarımı (backlash free)
Burulma sağlamlığı ve hizalama hatalarını kompanse edebilme
Bakım gerektirmez
Çelik kaplin tek parçadan imalat
Malzeme: Aluminyum, paslanmaz çelik, çelik

## Slide 61
Mini
Mini kaplin özellikleri:
Yüksek eş merkezlilik
Düşük ağırlık, düşük atalet momenti
220 Nm’ye kadar tork aktarım kapasitesi
Sıcaklık dayınımı -55°C/ +150° C
Farklı mil çaplarına uygunluk

## Slide 62
MWK
Mini Dizayn

## Slide 63
MWH
Mini Dizayn

## Slide 64
Mini kaplin uygulama alanları :
Enkoder millerinde
Kontol ve pozisyonlama sistemlerinde
Medikal ekipmanlar
Portatif delme ve taşlama makinelerinde
CNC makineler
Robot vekonveyör sistemlerinde
Mini

## Slide 65
yüksek voltaj test techizatı
CNC tezgahlarda
Isıtma tesisatında hava beslemesinin düzenlenmesinde

## Slide 66
Mini

## Slide 67
Dişli Kaplin

## Slide 68
Dişli kaplin özellikleri:
Özel diş yapısı sayesinde kaçıklıkları absorbe
edebilme özelliği
Burulma sağlamlığı
1.920 Nm’den 8.000.000 Nm’ye kadar Tork aktarımı
Mil Çapı  20’den  1000 mm’ye kadar
Malzeme: 42CrMo4+QT (Alaşımlı Çelik)
Maksimum sıcaklık dayanımı +220 °C
DİŞLİ kaplin tip GC

## Slide 69
Gear kaplin tip GC-ECO
ECO Dişli kaplin özellikleri :
Özel diş yapısı sayesinde kaçıklıkları absorbe
edebilme özelliği
Burulma sağlamlığı
200.000 Nm’ye kadar tork aktarabilme
Mil çapı- 20mm’den  280 mm’ye kadar
Malzeme: C45+N(Karbon çeliği)
Maksimum sıcaklık dayanımı +220 °C

## Slide 70
Dişli kaplin uygulama alanları :
Kağıt Endüstrisi (Kağıt hamuru makinesi, sarım makinası)
Çelik Endüstrisi (Hadde,Plaka şekillendirme makinesi)
Çimento Endüstrisi (Döner fırın, Kırıcı)
Kauçuk / Plastik (Silindirler)
Maden Sektörü
Dişli Kaplin

## Slide 71: Dişli Kaplin Hizalaması
Hizalamada laser cihazlar tavsiye edilir.
Hizama 0’a 0 olmamalıdır.
Uygun yağlama için maksimum kaçıklık miktarının yaklaşık %10’u kadar kaçıklık olmalıdır.

## Slide 72: Dişli Kaplin Yağlama
70 derece sıcaklığa kadar ki çalışma ortamlarında, her 8000 saatte bir yağ değişimi mutlaka yapılmalıdır.
70 dereceden yüksek sıcaklıklarda ise 3000 saat yada maksimum 1 yıl yağ değişimi yapılmalıdır.
Önerilen yağlar(-20°C / +80°C);
ÜRETİCİ
ÜRETİCİ
ÜRÜN
ÜRETİCİ

## Slide 73
Gear coupling type GC

## Slide 74
Kepli kaplin- 1 ve 2 parçalı dizayn
Rijit Kaplin

## Slide 75
Kapli kaplin özellikleri:
Boşluksuz güç aktarım
Bakım gerektirmez
Çelik ve paslanmaz çelik modeller
Ø 50 mm’ye kadar delik çapı
2250 Nm’ye kadar tork aktarımı
Maksimum sıcaklık dayanımı +175° C
Kepli kaplin 1 ve 2 parçalı dizayn

## Slide 76
Kepli Kaplin DIN 115
Flanşlı Kapin DIN 116
Rijit Kaplinler

## Slide 77
Rijit Kaplin Uygulama Alanları
Transmisyon mili
Karıştırıcı

## Slide 78
Kapli Kaplin DIN 115
Kapli kaplin özellikleri:
Kolay Montaj
Güvenli ve dayanıklı mil bağlantısı
Dökme Demir EN-GJL-250 ve GS-45 (Çelik) veya C45
Ø 220 mm’ye kadar delik çapı
80.000 Nm’ye kadar tork aktarımı

## Slide 79
Montaj İmkanları
Yatay Montaj
Kapli Kaplin DIN 115
Form A – Aynı mil çapı için
Form B – Farklı mil çapları için

## Slide 80
Montaj İmkanları
Dikey Montaj
Kepli Kaplin DIN 115
Form C , DIN 115/2 uygun ringli
Form A, DIN 28134 a göre sıkıştırma kaması

## Slide 81
Flanşlı kaplin DIN 116
Flanş kaplin özellikleri:
Kolay Montaj
Güvenilir ve sağlam mil bağlantıları
EN-GJL-250 dökme demir, Çelik C45, büyük çaplar için GS-45 çelik döküm
Ø 500 mm’ye kadar delik çapı
1.425.000 Nm’ye kadar tork aktarımı

## Slide 82
Yatay Montaj
Montaj İmkanları
Form A
Flanşlı kaplin DIN 116

## Slide 83
Form C
Montaj imkanları
Dikey Montaj
Flanşlı kaplin DIN 116

## Slide 84
Teşekkür ederiz